Насос лопастной НЛ-02 предназначен для перекачивания кондитерских масс средней вязкости. В основном применяется на кондитерском производстве в составе машины шоколадно-глазировочной.

Принцип работы:

Конструкция лопастных насосов позволяет перекачивать предварительно разогретую глазурь. Насос обогревается водяной «рубашкой». Данная конструкция насоса исключает попадание глазури в подшипниковые узлы.

Содержание воды в шоколаде составляет 0,5% и поэтому оборудование не коррозирует. Шоколад - это взвесь мелких твердых частиц сахара и какао в масле, таким образом является абразивной средой. За короткий срок изнашиваются детали из чугуна и черной стали, а нержавеющая сталь более мягкий материал.

Комплектации:

Насос НЛ-02: насос из черной стали с водяной рубашкой и гальваническим покрытием.

Станция НЛ-02: насос из черной стали с водяной рубашкой и гальваническим покрытием, платформа, мотор-редуктор 50-7,5 0,55 кВт, частотный преобразователь.

| Технические характеристики | Насос НЛ-02 | Станция НЛ-02 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, кВт | - | 0,55 |
| Производительность, л/мин | 30 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 350х350х350 | 500х600х400 |
| Масса, кг, не более | 20 | 40 |

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Насос НЛ-02 / Станция НЛ-02 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Насос лопастной НЛ-02 | 85 000,00 |
| Станция НЛ-02 | 135 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99