Коммерческое предложение по линию производства пряника без начинки 250 кг/час

Предлагаемая линия по производству пряника с отсадкой на тефлоновую ленту шириной 600 мм, состоит из следующих основных узлов:

- Машина тестомесильная ТМ-150

Машина тестомесильная ТМ-150 – предназначена для вымешивания различных кондитерских масс (сахарное, пряничное тесто, тесто для баранок, сушек). Выгрузка массы осуществляется в заранее подготовленную емкость путем поворота смесителя.

Принцип работы: Процесс замеса теста из помещенных в смеситель компонентов происходит за счет вращения лопастей внутри емкости смесителя навстречу друг другу.

Передача крутящего момента к лопастям осуществляется от мотор - редуктора  при помощи осей и шестеренок,  которые находятся в собранном редукторе. Опора лопасти и центровка относительно выходного вала редуктора осуществляется при помощи осей, ввинченных непосредственно в вал и подшипниковых опор, установленных на задней стенке смесителя. Мотор-редуктор привода лопастей установлен на раме поворотной.

Регулирование скорости вращения лопастей осуществляется при помощи преобразователя частоты, закрепленного на стационарном кожухе. Индикатор преобразователя частоты показывает скорость вращения лопастей (об/мин).

Для защиты от попадания в смеситель посторонних предметов предусмотрена крышка, установленная на основании. Подъем и опускание крышки осуществляется с помощью микролифта. На кронштейне смонтирован концевой выключатель, отключающий машину при подъеме крышки. При повороте смесителя крышка должна быть поднята вверх до упора. Для выгрузки готовой продукции на основании  установлен мотор-редуктор для поворота смесителя и пульт управления приводом поворота. Рама со смесителем поворачивается на 120° до срабатывания концевого выключателя. На стационарном кожухе установлена панель, на которой находятся кнопки «Пуск» и «Стоп» », таймер  и частотный преобразователь  для плавной регулировки скорости вращения лопастей.

Модификации на выбор:

- Медленное исполнение - 10-40 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для сахарного теста, пряничного, сушки и т.д.

- Быстрое исполнение - 40-140 об/мин (скорость вращения рабочих органов (лопастей)). Для песочного теста, взбивания масс и т.п.

Оснащение:

- дежи стационарная и подкатная, выполненные из нержавеющей стали;

- две Z-образными лопасти, вращающиеся навстречу друг другу;

- таймеры;

- системы безопасности и защита от перегрузки двигателя.

| Технические характеристики | ТМ-150 |
| --- | --- |
| Норма объема загрузки, л | до 105 |
| Объем бункера, л | 150 |
| Скорость вращения рабочих органов (лопастей), об/мин | 10-40 / 40-140 |
| Регулирование скорости вращения | бесступенчатое |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500х700х1300 |
| Масса, кг | 360 |

- Котел Пищеварочный Электрический КПЭ-160

Котел Пищеварочный Электрический КПЭ-160 – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для приготовления широкого ассортимента продукции, а в частности для сахарного сиропа.

| Технические характеристики | КПЭ-160 |
| --- | --- |
| Рабочий объем котла, литры | 160 |
| Установленная мощность, кВт | 28 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Продолжительность разогрева |  |
| На воде до 100 °С, мин | 45 |
| На масле до 140 °С, мин | 25 |
| Максимальная раб. температура |  |
| На воде, °С | 95 |
| На масле, °С | 180 |
| Тип перемешивающего устройства | рамный |
| Перемешивающее устройство | мотор-редуктор 63-60 |
| Мощность мотор-редуктора, кВт | 0,55 |
| Количество оборотов вала на выходе, об/мин | 23 |
| Рабочее давление в паровой рубашке, МПа (атм.) | до 0,05 (0,5) |
| Объем заливной рубашки, литры | 50 |
| Диаметр сливного фланца, мм | 40 (опционально 100 мм) |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота | 1300 |
| Масса, кг | 150 |

- Машина формовки пряника МФП-1

Машина формовки пряника МФП-1 предназначена для формования тестовых заготовок из пряничного (овсяного) или другого близкого к нему по свойствам теста, путем продавливания его рифлеными валками через насадки матриц различной конфигурации и последующего разрезания тестовых жгутов на отдельные заготовки механизмом струнной резки. Применяется в кондитерских цехах хлебозаводов и кондитерских фабриках средней мощности при производстве пряников, овсяного печенья  различных рецептур круглой и овальной форм, печенья «Овсяное», «Мозаика», «Листочки» и др.

В базовой комплектации поставляется с матрицей под пряники и овсяное печенье (круглые фильеры).
По отдельному заказу машину можно укомплектовать матрицами для изготовления пряников и печенья различных форм.

| Технические характеристики | МФП-1 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час (40 отрезов в минуту, в ряду 7 фильер) | 200 – 300 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2300х950х1480 |
| Габариты используемого противня, мм | 600х300* |
| Масса, кг | 400 |

*длина изменяется под размеры противня заказчика

Особенности:

Машина оснащена тремя индивидуально регулируемыми приводами:

- на вращение валков дозирующей станции

- на струнную резку

- на движение противня

Дозирующая головка состоит из трёх валков, что позволяет работать как на твёрдых сортах теста(пряничное, овсяное), так и на более мягких(сдобное печенье резаное струной).

Сменные матрицы для машины формовки пряника МФП-1:

Вариант со сменными фильерами.

Вариант со стационарными фильерами.

Матрица (стандартный вариант под круглую тестовую заготовку диаметром 40 мм):

- габариты 615х105х20 мм

- количество выходов 7 (или по желанию заказчика)

- материал: шибер - дюраль Д16Т; стаканы - полиамидный материал.

Также возможно изготовление формирующих стаканов из бронзы, латуни.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Печь кондитерская модульная ПКМ-Т

Печь кондитерская модульная ПКМ-Т предназначена для предварительной выпечки кондитерских изделий на тефлоновой ленте, которые невозможно отсадить напрямую на сетчатый под печи, такие изделия как пряники, овсяное печенье и прочее.  Печь изготовлена с учетом ее эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | ПКМ-Т-5-600 |
| --- | --- |
| Количество пекарных модулей, шт. | 5 |
| Производительность, кг/ч | расчетная |
| Потребляемая мощность, кВт | 26 |
| Регулировка мощности по зонам, % | 0 – 99 |
| Температура в зоне выпечки, °С | 50 - 200 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | менее 50 |
| Габариты (ДxШxВ), м | 11x1,2x1,8 |
| Масса, кг | 1400 |
| Ширина конвейера, мм | 600 |

Состав печи:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей, подающего стола, приемного стола, вытяжной системы, силового блока и пульта управления. В каждой пекарной камере сверху и снизу установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН).

Устройство и принцип работы:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется тефлоновая лента. На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством на базе пневматики. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический силовой блок. В каждой пекарной камере имеется вытяжной тоннель, который соединен с вытяжным зондом  на приемном столе. Температурный режим в пекарных камерах создается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭН), расположенных сверху и снизу. Печь имеет двухслойную теплоизоляцию вокруг пекарных камер, что обеспечивает уменьшение теплопотерь и энергозатрат при работе. Обшивка печи выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов печи. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Печь кондитерская модульная ПКМ-7-600

Печь кондитерская модульная ПКМ – это современное высокотехнологичное универсальное промышленное оборудование, предназначенное для выпечки кондитерских изделий на сетчатом поде печи. Печь изготовлена с учетом ее эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | ПКМ |
| --- | --- |
| Количество пекарных модулей, шт. | 7 |
| Производительность (по сахарному печенью), кг/ч | 320 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
| Потребляемая мощность, кВт | 45 |
| Регулировка мощности по зонам, % | 0 – 99 |
| Ширина сетчатого конвейера, мм | 600 |
| Температура в зоне выпечки, °С | 50 - 300 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Габариты (ДxШxВ), м | 15x1,2x1,8 |
| Масса, кг | 1800 |

Состав печи:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей, подающего стола, приемного стола, вытяжной системы, силового блока и пульта управления. В каждой пекарной камере сверху и снизу установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН).

Устройство и принцип работы:

Печь состоит из нескольких пекарных модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический силовой блок. В каждой пекарной камере имеется вытяжной тоннель, который соединен с вытяжным зондом  на приемном столе. Температурный режим в пекарных камерах создается с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭН), расположенных сверху и снизу. Печь имеет двухслойную теплоизоляцию вокруг пекарных камер, что обеспечивает уменьшение теплопотерь и энергозатрат при работе. Обшивка печи выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов печи. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Конвейер охлаждения КОХ-2-5-600

Конвейер охлаждения КОХ-2 – многосекционный одноярусный охлаждающий конвейер для кондитерских изделий с различной шириной рабочей зоны. Изготовлен с учетом эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35°С и относительной влажностью не более 85%.

| Технические характеристики | КОХ-2-5-600 |
| --- | --- |
| Количество модулей, шт. | 5 |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Вытяжные вентиляторы, шт. | 2 |
| Скорость движения конвейера, м/мин | 0,35-5 |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габариты (ДxШxВ), м | 11,2x1x1,8 |
| Масса, кг | 1000 |

Состав конвейера:

Конвейер состоит из нескольких модулей, подающего стола, приемного стола, вытяжной системы и пульта управления.

Устройство и принцип работы:

Конвейер состоит из нескольких модулей длиной 1900 мм, соединенных между собой и образующих проходной туннель, через который движется конвейер (сетка ПСТ или цепи с флажками). На входе туннеля установлен подающий стол с натяжным устройством. На выходе туннеля установлен приемный стол, в котором размещен приводной механизм конвейера и электрический пульт управления. Через одну секцию устанавливается вытяжной вентилятор. Обшивка выполнена из панелей, обеспечивающих легкодоступное обслуживание всех механизмов. Пульт управления расположен с правой стороны приводной станции.

- Машина тиражировании пряника МТП-2

Предназначена для тиражирования пряников с целью получения на поверхности изделия глянцевой оболочки со скоплениями выкристаллизовавшегося сахара.

Принцип работы: с помощью лотка загружаются пряники и сахарный сироп. За счет вращения в спиральном барабане продукт глазируется сахарным сиропом. На каркасе установлены валы и мотор-редуктор, приводящий в движение тиражный барабан. Опционально установлен подогреваемый бак для сахарного сиропа.

| Технические характеристики | МТП-2 |
| --- | --- |
| Производительность техническая, кг/час | 250 |
| Установленная мощность, кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 0,6 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1400х800х2000 |
| Масса, кг | 150 |

- Конвейер охлаждения ярусного типа ЯРУС-5-7-600

Конвейер охлаждения ярусного типа ЯРУС предназначен для охлаждения кондитерских изделий после выпечки и других технологических процессов. Главными отличительными особенностями данного конвейера охлаждения являются производительность, компактность и масштабируемость.  Основное применение в линиях производства пряника на этапе охлаждения продукта после тиражирования (глазирования сахарным сиропом).

Принцип работы:  ЯРУС состоит из подъемного (приемного) конвейера и модулей с уровнями. Длина каждого модуля 2 метра. Ширина сетки 600 или 900 мм, материал черная или нержавеющая сталь. Каждый уровень оснащен индивидуальным приводом. Регулировка скорости отдельно для приемного конвейера, верхнего уровня и общая для всех нижних уровней. Для прямого проходя продукта необходимо нечетное количество уровней, для возврата после охлаждения – четное.

| Технические характеристики | ЯРУС-5-7-600 |
| --- | --- |
| Количество модулей | 5 |
| Количество ярусов | 7 |
| Производительность по прянику, кг/ч | 250 |
| Ширина сетки, мм | 600 |
| Установленная мощность, кВт | расчетная |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), м | 18х1,2х2 |
| Масса, кг | 2500 |

- Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550  предназначен для упаковки продукции в термоусадочную пленку. Позволяет осуществлять упаковку широкого круга продукции: крупы, сахар, конфеты, макаронные изделия, хлеб, печенье, консервы, вода, пиво, семечки, пельмени, полуфабрикаты и прочих мелких сыпучих продуктов. Основным достоинством ТПЦ-550 является универсальность, так как применяемая в данном аппарате плавная регулировка температуры дает возможность не только упаковывать широкий набор изделий, но и использовать для этого пленку разного типа и толщины.

| Технические характеристики | ТПЦ-550 |
| --- | --- |
| Производительность, уп./час | до 300 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 5 |
| Максимальные габариты упаковки, мм | 400х300х130 |
| Максимальная температура в термокамере, ºС | до 200 |
| Размер термокамеры (ДxШxВ), мм | 750х470х300 |
| Тип используемой пленки | ПВХ, ПЭ, ПП |
| Характеристики используемой пленки | рекомендуемые типы 102,153,108, коэффициент усадки 60*40 |
| Ширина используемой пленки, мм | до 650 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2100х800х1400 |
| Масса, кг | 90 |

Образцы готовых изделий

Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Кол-во | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Машина тестомесильная ТМ-150 | 1 | 357 000,00 |
| Котел КПЭ-160 с глицерином, мешалкой, слив 40 мм | 1 | 226 500,00 |
| Машина формования пряника МФП-1 | 1 | 588 000,00 |
| Печь на тефлоновой ленте ПКМ-Т-5-600 | 1 | 1 446 000,00 |
| Печь конвейерная модульная ПКМ-7-600 | 1 | 1 764 000,00 |
| Конвейер охлаждения КОХ-2-5-600 | 1 | 930 000,00 |
| Машина тиражирования пряника МТП-2 с подогреваемым баком | 1 | 183 000,00 |
| Конвейер охлаждения ярусного типа ЯРУС-5-7-600 | 1 | 3 524 000,00 |
| Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ-550 | 1 | 85 000,00 |
|  | Всего: | 9 103 500,00 |
| Пусконаладочные работы 5% | 1 | 454 500,00 |
|  | Итого: | 9 558 000,00 |

Условия оплаты:

- 50% предоплата.

- 50% по факту готовности к отгрузке.

Доставка оборудования

На территории Российской федерации Компания «СтанГрадъ» работает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 70 рабочих дней

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99